ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Триботехнического состава NEODRIVE для легковых автомобилей

« Г У Р »

Готовый к применению триботехнический состав предназначен для обработки гидроусилителя руля легковых автомобилей с целью восстановления рабочих характеристик и продления ресурса.

Состав: наноструктурный противоизносный антифрикционный ремонтно-восстановительный состав NEODRIVE.

Рассчитан на 3 литра масла в систему смазки

Свойства:

- антифрикционные (снижение потерь на трение)

- противоизносные (снижение скорости износа)

- противозадирные (увеличение предельной нагрузки схватывания поверхностей трения)

Триботехнический состав не влияет на характеристики и состояние деталей из композиционных материалов, керамики и резинотехнических изделий.

Совместим со всеми гидравлическими маслами, используемыми в гидроусилителе автомобиля, не вступает с маслом в химические реакции, не изменяет вязкость масла.

Триботехнический состав NEODRIVE не является присадкой к маслу.

Эффективность:

- Снижает трение и износ на трущихся поверхностях

- Восстанавливает узлы гидроусилителя руля

- Увеличивает давление в системе

- Облегчает вращение руля

- Улучшает динамику транспортного средства

- Снижает шум и вибрацию

- Защищает ГУР от износа

- Увеличивает срок службы масла в 1,5-3 раза

- Многократно продлевает ресурс

Последовательность применения триботехнического состава « Г У Р »:

- Прогреть двигатель. Обработка производится при рабочей температуре двигателя не ниже +50 градусов.

- Содержимое флакона ( 25 мл ) залить в прогретую до рабочей температуры жидкость в бачке гидроусилителя руля.

- После внесения триботехнического состава при включенном двигателе через 2-3 минуты необходимо произвести вращение рулевого колеса (вправо-влево до упора) в течение 5 минут.

Рекомендуется применять состав « Г У Р » после каждой смены гидравлического масла.

Упаковка:

Флакон 25 мл с крышкой и этикеткой.

Картонная коробка с инструкцией по применению.

Условия хранения: от – 20 до + 50 градусов

Срок годности: 5 лет. Дата изготовления указана на этикетке.

Производитель:

ООО Научно-производственное предприятие «Наносфера»

Адрес: Россия, 119311, г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 29, пом.1

Тел.: +7 (495) 544-46-48

info@neodrive.tech

www.neodrive.tech